REGULAMENTE

REGULAMENTUL (CE) NR. 661/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 iulie 2009

privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ( 1 ), hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ( 2 ), întrucât:

(1) Piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în cadrul căreia se asigură libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului. În acest scop, este în vigoare un sistem cuprinzător de omologare CE de tip a autovehiculelor, instituit prin Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (directiva-cadru) (3).

(2) Prezentul regulament este un regulament individual în sensul procedurii de omologare comunitară de tip prevăzută în Directiva 2007/46/CE. Prin urmare, anexele IV, VI, XI și XV la respectiva directivă ar trebui să fie modificate în mod corespunzător.

(3) Prezentul regulament nu aduce atingere procedurii de omologare de tip într-o singură etapă și procedurii de omologare de tip mixtă a vehiculelor, prevăzute la articolul 6 din Directiva 2007/46/CE.

(4) Cerințele tehnice pentru omologarea de tip a autovehiculelor cu privire la numeroase elemente de siguranță și de mediu au fost armonizate la nivel comunitar pentru a se evita cerințe care diferă de la un stat membru la altul și pentru a se asigura un nivel ridicat de siguranță rutieră și de protecție a mediului pe întreg teritoriul Comunității.

(5) Prin urmare, prezentul regulament vizează, de asemenea, îmbunătățirea competitivității industriei comunitare a autovehiculelor, permițând în același timp statelor membre să efectueze o supraveghere eficace a pieței pentru a verifica gradul de conformitate cu cerințele detaliate de omologare de tip prevăzute de prezentul regulament în ceea ce privește introducerea pe piață a produselor în cauză.

(6) Este oportun să se stabilească cerințe atât cu privire la siguranța generală a autovehiculelor, cât și cu privire la performanțele de mediu ale pneurilor, dată fiind disponibilitatea sistemelor de monitorizare a presiunii în pneuri, care îmbunătățesc simultan siguranța și performanțele de mediu ale pneurilor.

(7) La solicitarea Parlamentului European, o nouă abordare de reglementare a fost aplicată în legislația comunitară privind vehiculele. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească numai dispozițiile fundamentale cu privire la siguranța vehiculelor și cu privire la emisiile de CO 2 și la emisiile de zgomot ale pneurilor, în timp ce specificațiile tehnice ar trebui să fie stabilite prin măsuri de punere în aplicare adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei ( 4 ). RO 31.7.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200/1 (1) Avizul din 14 ianuarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). ( 2 ) Avizul Parlamentului European din 10 martie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 iunie 2009. ( 3 ) JO L 263, 9.10.2007, p. 1. ( 4 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8) Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească procedurile specifice, testele și cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor, componentelor și unităților tehnice separate; să definească mai precis caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească un pneu pentru a fi definit drept „pneu pentru utilizare specială”, „pneu profesional de teren”, „pneu ranforsat”, „pneu de suprasarcină” „pneu pentru zăpadă”, „pneu de rezervă de tip T pentru utilizare temporară”, „pneu de tracțiune”; să stabilească cerințe specifice de siguranță pentru vehicule concepute pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase în interiorul statelor membre sau între acestea; să scutească anumite vehicule sau clase de vehicule din categoriile M 2 , M 3 , N 2 și N 3 de obligația de a instala sisteme avansate de frânare de urgență și/sau sisteme de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație; să modifice valorile limită ale rezistenței la rulare și ale zgomotului de rulare pentru pneuri ca rezultat al schimbărilor în procedurile de testare, fără să reducă nivelul de protecție a mediului; să stabilească norme cu privire la procedura de identificare a nivelurilor de zgomot ale pneurilor; să reducă perioada de soldare pentru pneurile care nu respectă cerințele stabilite în prezentul regulament și în măsurile de punere în aplicare a acestuia; și să modifice anexa IV pentru a integra Regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) care au un caracter obligatoriu în conformitate cu Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații ( 1 ). Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(9) Pe lângă inițiativa în curs a Comisiei, care vizează stabilirea unui sistem de clasificare a drumurilor, Comisia ar trebui, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, să prezinte o propunere privind clasificarea drumurilor din UE în funcție de zgomotul generat, care să vină în completarea cartografierii acustice în transportului cu autovehicule în vederea stabilirii de priorități și cerințe adecvate referitoare la partea carosabilă, precum și de limite maxime pentru zgomotul generat.

(10) Progresele tehnice în domeniul sistemelor avansate de siguranță a vehiculelor oferă noi posibilități pentru reducerea numărului de victime. Pentru a minimiza numărul de victime, este nevoie să se introducă unele dintre tehnologiile noi relevante.

(11) Utilizarea obligatorie și constantă a tehnologiilor de fabricare a pneurilor de ultimă generație și a pneurilor cu rezistență scăzută la rulare va fi esențială pentru reducerea procentului de emisii de gaze cu efect de seră generate de traficul rutier în sectorul transporturilor, promovând în același timp inovarea, ocuparea forței de muncă și competitivitatea industriei comunitare a autovehiculelor.

(12) Pentru a simplifica legislația de omologare în conformitate cu recomandările cuprinse în raportul final al Grupului la nivel înalt CARS 21: un sistem competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI, este oportun să se abroge mai multe directive fără să se reducă nivelul de protecție pentru utilizatorii drumurilor. Cerințele stabilite în aceste directive ar trebui să fie preluate de prezentul regulament și ar trebui să fie înlocuite, dacă este cazul, cu referiri la reglementările corespunzătoare ale CEE-ONU, astfel cum au fost acestea încorporate în dreptul comunitar în conformitate cu Decizia 97/836/CE. Pentru a reduce sarcina administrativă aferentă procesului de omologare de tip, este necesar să se permită constructorilor de vehicule să obțină omologarea de tip în sensul prezentului regulament, dacă este cazul, prin intermediul obținerii unei omologări în conformitate cu Regulamentul relevant CEE-ONU, astfel cum sunt enumerate în anexa IV la prezentul regulament.

(13) Este oportun ca vehiculele să fie proiectate, construite și asamblate în așa fel încât să se minimizeze riscul de rănire a ocupanților acestora și a altor participanți la trafic. În acest scop, este nevoie ca constructorii să se asigure că vehiculele respectă cerințele relevante stabilite în prezentul regulament și în măsurile de punere în aplicare a acestuia. Aceste dispoziții ar trebui să includă, dar să nu fie limitate la cerințe cu privire la integritatea structurală a vehiculelor, sisteme care să ajute la controlul vehiculelor de către conducătorii auto, sisteme care să asigure conducătorilor auto vizibilitate și informații cu privire la starea vehiculelor și zona înconjurătoare, sistemele de iluminare a vehiculelor, sistemele de protecție a ocupanților vehiculelor, exteriorul vehiculelor și accesoriile acestora, masele și dimensiunile vehiculelor, pneurile vehiculelor și sistemele avansate ale vehiculelor și diverse alte aspecte. În plus, este necesar ca vehiculele să respecte prevederi specifice referitoare la anumite vehicule pentru transportul bunurilor și la remorcile acestora sau prevederi specifice legate de autobuze, după caz.

(14) Calendarul introducerii de noi cerințe specifice pentru omologarea de tip a vehiculelor ar trebui să țină cont de fezabilitatea tehnică a acestor cerințe. În general, cerințele ar trebui să se aplice inițial doar la noile tipuri de vehicule. Pentru tipurile existente de vehicule ar trebui să se permită o perioadă de timp suplimentară pentru respectarea cerințelor. Mai mult, instalarea obligatorie a sistemelor de monitorizare a presiunii în pneuri ar trebui, inițial, să fie aplicată doar pentru autovehiculele de pasageri. Instalarea obligatorie a altor dispozitive avansate de siguranță ar trebui inițial să fie aplicată doar pentru vehiculele grele de marfă.

(15) Comisia ar trebui să evalueze în continuare fezabilitatea tehnică și economică și maturitatea pieței pentru introducerea altor dotări de siguranță și să prezinte un raport, inclusiv, dacă este cazul, propuneri privind modificarea prezentului regulament, până la 1 decembrie 2012 și ulterior o dată la trei ani. RO L 200/2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.7.2009 ( 1 ) JO L 346, 17.12.1997, p. 78.

(16) Comisia ar trebui să evalueze fezabilitatea extinderii instalării obligatorii a sistemelor de monitorizare a presiunii în pneuri, a sistemelor de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație și a sistemelor avansate de frânare de urgență la alte categorii de vehicule și să propună, dacă este cazul, o modificare a prezentului regulament.

(17) Comisia ar trebui să evalueze fezabilitatea înăspririi cerințelor privind aderența pe teren umed a pneurilor și să propună, dacă este cazul, o modificare a prezentului regulament. Statele membre ar trebui să asigure o supraveghere eficace a pieței.

(18) Realizarea întregului potențial de creștere a siguranței și de reducere a emisiilor de CO 2 și a zgomotului produs de trafic este posibilă numai în condițiile unui sistem de etichetare care are drept scop informarea consumatorului cu privire la performanțele pneurilor.

(19) Este oportun să se pună în aplicare măsurile anunțate în Comunicarea Comisiei din 7 februarie 2007 intitulată „Rezultatele revizuirii Strategiei Comunității de reducere a emisiilor de CO 2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare”, menite să reducă emisiile de CO 2 provenite de la pneuri. Această reducere ar trebui să fie obținută printr-o combinație între pneuri cu rezistență scăzută la rulare și folosirea sistemelor de monitorizare a presiunii în pneuri. În același timp, este, de asemenea, oportun să se stabilească cerințe menite să reducă zgomotul rutier provenit de la pneuri, precum și cerințelor de aderență pe teren umed, prin care să se garanteze că nivelurile de siguranță a pneurilor se mențin. Calendarul de punere în aplicare a acestor măsuri ar trebui să reflecte gradul de dificultate al îndeplinirii tuturor acestor cerințe. În mod special, din cauza dificultății îndeplinirii cerințelor cu privire la zgomotul de rulare și ținând cont de timpul necesar pentru ca industria să înlocuiască liniile existente de fabricație a pneurilor, este oportun să se prevadă o perioadă mai lungă de punere în aplicare a cerințelor cu privire la zgomotul de rulare în legătură cu pneurile noi din modelele deja existente.

(20) Este probabil ca unele categorii de pneuri, inclusiv pneurile profesionale de teren care fac obiectul unor restricții de viteză și pneurile concepute numai pentru vehicule înregistrate înainte de 1990, să fie produse în cantități foarte mici. De aceea, este oportun să se excludă astfel de categorii de pneuri de la unele cerințe stabilite în prezentul regulament și în măsurile de punere în aplicare a acestuia, atunci când astfel de cerințe sunt incompatibile cu folosirea pneurilor, sau atunci când sarcina suplimentară cauzată de aceste cerințe este disproporționată.

(21) În ceea ce privește pneurile reșapate, Comisia ar trebui să facă o evaluare adecvată a acestui sector industrial, în care să implice toate părțile interesate și să evalueze dacă este necesară adaptarea sistemului de reglementare în vigoare.

(22) Este indicat să se stabilească cote în raport cu unele dintre valorile limită ale rezistenței la rulare sau ale zgomotului de rulare pentru anumite categorii specifice de pneuri, pentru a ține seama de caracteristicile de proiectare sau de performanța acestora. Este indicat, în special, să se stabilească astfel de cote pentru pneurile proiectate a avea o performanță îmbunătățită de tracțiune sau de frânare în condiții dificile de iarnă.

(23) Pneurile pentru utilizare specială se folosesc în cazul vehiculelor cu acces pe șantierele de construcție, ale exploatațiilor forestiere și miniere și sunt, prin urmare, proiectate în primul rând pentru a asigura o performanță mai bună în afara carosabilului decât pneurile destinate exclusiv utilizării pe carosabil. Pentru a atinge această performanță, ele sunt produse din materiale care le permit să reziste mai bine la avarii decât pneurile normale și au un profil în blocuri. Deoarece aceste două caracteristici esențiale de proiectare determină pneurile pentru utilizare specială să genereze un zgomot mai puternic decât pneurile normale, ar trebui să se permită ca pneurile respective să genereze un zgomot mai puternic decât cel generat de pneurile normale.

(24) Sistemele electronice de control al stabilității, sistemele avansate de frânare de urgență și sistemele de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație au un potențial ridicat de a produce reduceri considerabile ale numărului de victime. De aceea, Comisia ar trebui să stabilească, în conformitate cu regulamentele CEE-ONU, cerințe pentru astfel de sisteme pentru acele categorii de vehicule pentru care aplicarea lor este utilă și în cazul cărora s-a demonstrat că vor duce la creșterea nivelului general de siguranță. Ar trebui să se acorde un timp de pregătire suficient până la punerea în aplicare a acestor cerințe, pentru a permite adoptarea măsurilor de punere în aplicare și, ulterior, dezvoltarea și aplicarea în cadrul vehiculelor a acestor tehnologii complexe.

(25) Începând din 2011 pentru noile omologări de tip și din 2014 pentru vehiculele noi, termenele de punere în aplicare pentru montarea obligatorie a sistemelor de control electronic al stabilității pe vehiculele grele ar trebui să corespundă datelor stabilite în prezentul regulament.

(26) Până la introducerea unor sisteme electronice de control al stabilității, Comisia ar trebui să ia măsuri și să deruleze campanii de informare privind eficacitatea acestora și să promoveze vânzarea lor. În plus, Comisia ar trebui să monitorizeze evoluția prețurilor pentru a se asigura că prețurile automobilelor noi nu sunt majorate în mod disproporționat ca urmare a echipării acestora cu dotări conforme cu noile standarde de siguranță.

(27) Măsurile viitoare, propuse în temeiul prezentului regulament, sau procedurile necesare pentru punerea în aplicare a acestuia, ar trebui să fie conforme cu principiile enunțate în comunicarea Comisiei din 17 februarie 2007 intitulată „Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI”. În special, în scopul unei mai bune reglementări și al simplificării, precum și pentru a evita nevoia de actualizare permanentă a legislației comunitare în vigoare privind specificațiile tehnice, prezentul regulament ar trebui să facă trimiteri la standardele și reglementările internaționale în vigoare, fără a le reproduce în cadrul juridic comunitar. RO 31.7.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200/3

(28) Este important ca elementele de înlocuire pentru sistemele cuprinse în prezentul regulament să facă obiectul unor cerințe de siguranță și proceduri de aprobare echivalente. De aceea este oportun să se asigure aprobarea componentelor de înlocuire și a unităților tehnice separate.

(29) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile pentru încălcările dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Sancțiunile respective trebuie să fie eficiente, proporționale și să aibă efect de descurajare.

(30) Prezentul regulament se coroborează cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor ( 1 ), și cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO 2 generate de vehiculele ușoare ( 2 ). În special, măsurile din prezentul regulament referitoare la reducerile emisiilor de CO 2 ar trebui coordonate în cea mai mare măsură posibilă cu măsurile suplimentare de realizare a reducerii emisiilor de CO 2 cu încă 10g față de obiectivul de bază de reducere a emisiilor de CO 2 la 130 g.

(31) Comisia ar trebui să propună în timp util, pentru a asigura o abordare mai integrată, noi modificări la prezentul regulament sau să prezinte alte propuneri, ca urmare a unui studiu de impact cuprinzător care să abordeze toate măsurile suplimentare posibile care vizează realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor de CO 2 dorite și care să acopere atât alte tehnologii disponibile pe piață, inclusiv tehnologiile de menținere a presiunii din pneuri, îmbunătățirea părții carosabile și orice alte tehnologii noi importante, cât și cerințele legate de eficiența echipamentelor de aer condiționat care au deja, sau ar putea avea, un efect clar asupra rezistenței de rulare a pneurilor sau a economiei de carburant a vehiculului și a emisiilor de CO 2 .

(32) Ar trebui implementată o abordare coerentă și cuprinzătoare pentru a soluționa problema zgomotului rutier. În ceea ce privește contribuția semnificativă a părților carosabile la zgomotul rutier, ISO 10844 este în curs de revizuire și ar trebui să se țină seama de aceasta în contextul obiectivului de optimizare continuă a părților carosabile din UE. Statele membre ar trebui să sporească investițiile în conformitate cu standardele ISO existente pentru a îmbunătăți părțile carosabile. În plus, ar trebui elaborată o politică globală referitoare la emisiile sonore, care să cuprindă toate sistemele de transport, incluzând, pe lângă zgomotul generat de transportul rutier, zgomotul generat de aviație și zgomotul feroviar.

(33) Următoarele directive ar trebui, prin urmare, să fie abrogate, începând cu data aplicării cerințelor relevante stabilite în prezentul regulament la noile vehicule și la noile componente și unitățile tehnice separate:

— Directiva 70/221/CEE a Consiliului din 20 martie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la rezervoarele de carburant lichid și la dispozitivele de protecție spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora ( 3 );

- Directiva 70/222/CEE a Consiliului din 20 martie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la spațiul pentru amplasarea și montarea plăcilor de înmatriculare spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora ( 4 );

- Directiva 70/311/CEE a Consiliului din 8 iunie 1970 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la sistemul de direcție al autovehiculelor și al remorcilor acestora ( 5 );

- Directiva 70/387/CEE a Consiliului din 27 iulie 1970 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la ușile autovehiculelor și ale remorcilor acestora ( 6 );

- Directiva 70/388/CEE a Consiliului din 27 iulie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la avertizoarele sonore ale autovehiculelor ( 7 );

- Directiva 71/320/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de frânare ale unor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora ( 8 );

- Directiva 72/245/CEE a Consiliului din 20 iunie 1972 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la suprimarea paraziților radioelectrici produși de motoarele cu aprindere prin scânteie care echipează autovehiculele ( 9 );

— Directiva 74/60/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1973 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a autovehiculelor (părțile interioare ale habitaclului, altele decât oglinda sau oglinzile retrovizoare interioare, dispunerea comenzilor, plafonul sau plafonul care se deschide, spătarul și partea din spate a scaunelor) ( 10 ); RO L 200/4 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.7.2009 ( 1 ) JO L 171, 29.6.2007, p. 1. ( 2 ) JO L 140, 5.6.2009, p. 1. ( 3 ) JO L 76, 6.4.1970, p. 23. ( 4 ) JO L 76, 6.4.1970, p. 25. ( 5 ) JO L 133, 18.6.1970, p. 10. ( 6 ) JO L 176, 10.8.1970, p. 5. ( 7 ) JO L 176, 10.8.1970, p. 12. ( 8 ) JO L 202, 6.9.1971, p. 37. ( 9 ) JO L 152, 6.7.1972, p. 15. ( 10 ) JO L 38, 11.2.1974, p. 2.

— Directiva 74/61/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1973 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de protecție împotriva utilizării neautorizate a autovehiculelor ( 1 );

- Directiva 74/297/CEE a Consiliului din 4 iunie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a autovehiculelor (comportarea sistemului de direcție în caz de impact) ( 2 );

— Directiva 74/408/CEE a Consiliului din 22 iulie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interiorului autovehiculelor (rezistența scaunelor și a ancorajelor acestora) ( 3 );

- Directiva 74/483/CEE a Consiliului din 17 septembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la proeminențele exterioare ale autovehiculelor ( 4 );

- Directiva 75/443/CEE a Consiliului din 26 iunie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la marșarierul și vitezometrul autovehiculelor ( 5 );

- Directiva 76/114/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la plăcuțele și inscripționările regulamentare ale autovehiculelor si ale remorcilor, precum și la amplasamentul și modul de aplicare a acestora ( 6 );

- Directiva 76/115/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la ancorajele centurilor de siguranță ale autovehiculelor ( 7 );

- Directiva 76/756/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora ( 8 );

- Directiva 76/757/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la catadioptrii autovehiculelor și ai remorcilor acestora ( 9 );

- Directiva 76/758/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de gabarit, lămpile de poziție față, lămpile de poziție spate și lămpile de stop ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora ( 10 );

- Directiva 76/759/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la lămpile indicatoare de direcție ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora ( 11 );

- Directiva 76/760/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestora ( 12 );

- Directiva 76/761/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la proiectoarele pentru autovehicule care asigură funcția fazei de drum și a fazei de întâlnire, precum și la lămpile cu incandescență pentru aceste proiectoare ( 13 );

- Directiva 76/762/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de ceață față pentru autovehicule și la becurile pentru aceste lămpi ( 14 );

- Directiva 77/389/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de remorcare a autovehiculelor ( 15 );

- Directiva 77/538/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de ceață spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora ( 16 );

- Directiva 77/539/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de mers înapoi ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora ( 17 );

— Directiva 77/540/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de staționare ale autovehiculelor ( 18 ); RO 31.7.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200/5 ( 1 ) JO L 38, 11.2.1974, p. 22. ( 2 ) JO L 165, 20.6.1974, p. 16. ( 3 ) JO L 221, 12.8.1974, p. 1. ( 4 ) JO L 266, 2.10.1974, p. 4. ( 5 ) JO L 196, 26.7.1975, p. 1. ( 6 ) JO L 24, 30.1.1976, p. 1. ( 7 ) JO L 24, 30.1.1976, p. 6. ( 8 ) JO L 262, 27.9.1976, p. 1. ( 9 ) JO L 262, 27.9.1976, p. 32. ( 10 ) JO L 262, 27.9.1976, p. 54. ( 11 ) JO L 262, 27.9.1976, p. 71. ( 12 ) JO L 262, 27.9.1976, p. 85. ( 13 ) JO L 262, 27.9.1976, p. 96. ( 14 ) JO L 262, 27.9.1976, p. 122. ( 15 ) JO L 145, 13.6.1977, p. 41. ( 16 ) JO L 220, 29.8.1977, p. 60. ( 17 ) JO L 220, 29.8.1977, p. 72. ( 18 ) JO L 220, 29.8.1977, p. 83.

- Directiva 77/541/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranță și la sistemele de reținere ale autovehiculelor ( 1 );

- Directiva 77/649/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la câmpul de vizibilitate a conducătorului auto din interiorul unui autovehicul ( 2 );

- Directiva 78/316/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a autovehiculelor (identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor) ( 3 );

— Directiva 78/317/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de dejivrare și de dezaburire a suprafețelor de geam ale autovehiculelor ( 4 );

- Directiva 78/318/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului autovehiculelor ( 5 );

- Directiva 78/549/CEE a Consiliului din 12 iunie 1978 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la apărătorile de roți pentru autovehicule ( 6 );

- Directiva 78/932/CEE a Consiliului din 16 octombrie 1978 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la tetierele scaunelor autovehiculelor ( 7 );

- Directiva 89/297/CEE a Consiliului din 13 aprilie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la protecția laterală (apărători laterale) a anumitor autovehicule și a remorcilor acestora ( 8 );

- Directiva 91/226/CEE a Consiliului din 27 martie 1991 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sistemele antiîmproșcare ale unor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora ( 9 );

- Directiva 92/21/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind masele și dimensiunile autovehiculelor din categoria M 1 ( 10 );

- Directiva 92/22/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind geamurile securizate și materialele pentru geamurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora ( 11 );

- Directiva 92/23/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și montarea lor ( 12 );

- Directiva 92/24/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind dispozitivele limitatoare de viteză sau sistemele similare de limitare a vitezei montate pe diferite categorii de autovehicule ( 13 );

- Directiva 92/114/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 privind proeminențele exterioare existente în partea din față a peretelui posterior al cabinei de pe autovehiculele din categoria N ( 14 );

- Directiva 94/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind dispozitivele de cuplare mecanică ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și fixarea lor pe aceste vehicule ( 15 );

- Directiva 95/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind reacția la foc a materialelor utilizate în amenajarea interioară a unor categorii de autovehicule ( 16 );

- Directiva 96/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1996 privind protecția ocupanților autovehiculelor în caz de coliziune laterală și de modificare a Directivei 70/156/CEE ( 17 );

- Directiva 96/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind protecția pasagerilor din autovehicule în caz de coliziune frontală și de modificare a Directivei 70/156/CEE ( 18 );

- Directiva 97/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 1997 privind masele și dimensiunile anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE ( 19 );

RO L 200/6 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.7.2009 ( 1 ) JO L 220, 29.8.1977, p. 95. ( 2 ) JO L 267, 19.10.1977, p. 1. ( 3 ) JO L 81, 28.3.1978, p. 3. ( 4 ) JO L 81, 28.3.1978, p. 27. ( 5 ) JO L 81, 28.3.1978, p. 49. ( 6 ) JO L 168, 26.6.1978, p. 45. ( 7 ) JO L 325, 20.11.1978, p. 1. ( 8 ) JO L 124, 5.5.1989, p. 1. ( 9 ) JO L 103, 23.4.1991, p. 5. ( 10 ) JO L 129, 14.5.1992, p. 1. ( 11 ) JO L 129, 14.5.1992, p. 11. ( 12 ) JO L 129, 14.5.1992, p. 95. ( 13 ) JO L 129, 14.5.1992, p. 154. ( 14 ) JO L 409, 31.12.1992, p. 17. ( 15 ) JO L 195, 29.7.1994, p. 1. ( 16 ) JO L 281, 23.11.1995, p. 1. ( 17 ) JO L 169, 8.7.1996, p. 1. ( 18 ) JO L 18, 21.1.1997, p. 7. ( 19 ) JO L 233, 25.8.1997, p. 1

- Directiva 98/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 1998 privind autovehiculele și remorcile acestora destinate transportului rutier de mărfuri periculoase și de modificare a Directivei 70/156/CEE privind omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora ( 1 );

- Directiva 2000/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de protecție antiîncastrare față ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului ( 2 );

- Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind sistemul de încălzire a autovehiculelor și a remorcilor acestora, de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 78/548/CEE a Consiliului ( 3 ); — Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2001 privind dispozițiile speciale aplicabile vehiculelor destinate transportului de pasageri care au mai mult de opt locuri pe scaune în plus față de locul conducătorului auto și de modificare a directivelor 70/156/CEE și 97/27/CE ( 4 );

— Directiva 2003/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a dispozitivelor de vizibilitate indirectă și a vehiculelor echipate cu dispozitivele respective, de modificare a Directivei 70/156/CEE și de abrogare a Directivei 71/127/CEE ( 5 ).

(34) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume realizarea pieței interne prin introducerea cerințelor tehnice comune în ceea ce privește performanțele de siguranță și de mediu ale autovehiculelor și ale pneurilor nu poate fi realizat în mod corespunzător de statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea sa, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiectul Prezentul regulament stabileste cerinte:

1. pentru omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitătilor tehnice separate care le sunt destinate, în ceea ce priveste siguranta acestora;

2. pentru omologarea de tip a autovehiculelor, în raport cu sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri, cu privire la siguranta lor, eficienta consumului si emisiile de CO 2 si, în raport cu indicatorii de schimbare a vitezei, cu privire la eficienta consumului acestora si emisiile de CO 2 ; si

3. pentru omologarea de tip a pneurilor nou fabricate, în ceea ce priveste siguranta acestora, capacitatea de rezistentă la rulare si emisiile de zgomot ale acestora la rulare.

Articolul 2

Domeniul de aplicare Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoriile M, N si O si sistemelor, componentelor si unitătilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, astfel cum sunt definite în anexa II sectiunea A la Directiva 2007/46/CE, sub rezerva articolelor 5-12 ale prezentului regulament.

Articolul 3

Definitii

În sensul prezentului regulament se aplică definitiile mentionate la articolul 3 din Directiva 2007/46/CE. De asemenea, se aplică următoarele definitii:

1. „control electronic de stabilitate” înseamnă o functie de control electronic pentru un vehicul, care îmbunătătese stabilitatea dinamică a vehiculului respectiv;

2. „vehicul de categoria M 2 sau M 3 din clasa I” înseamnă un vehicul de categoria M 2 sau M 3 cu o capacitate mai mare de 22 de pasageri, pe lângă conducătorul auto, prevăzut din constructe cu spati pentru pasagerii care călătoresc în picioare, pentru a permite deplasări frecvente ale pasagerilor;

3. „vehicul de categoria M 2 sau M 3 din clasa A” înseamnă un vehicul de categoria M 2 sau M 3 cu o capacitate care nu depăseste 22 de pasageri, pe lângă conducătorul auto, conceput să transporte pasageri care călătoresc în picioare; si care are scaune si are spatiu pentru pasageri în picioare;

4. „sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulatie” înseamnă un sistem care avertizează conducătorul auto cu privire la o deviere neintentionată a vehiculului în afara culoarului său de rulare;

5. „sistem avansat de frânare de urgentă” înseamnă un sistem care poate să detecteze automat o situatie de urgentă si să activeze sistemul de frânare al vehiculului pentru a încetini vehiculul cu scopul de a evita sau de a micsora impactul unei coliziuni;

6. „indice al capacitătii de încărcare” înseamnă unul sau două numere care indică sarcina pe care o poate suporta pneul în formatie individuală sau în formatie individuală si în cuplu la viteza corespunzătoare categoriei de viteză asociată acestuia si atunci când este folosit în conformitate cu cerintele specificate de constructor;

7. „sistem de monitorizare a presiunii în pneuri” înseamnă un sistem cu care este echipat un vehicul si care poate evalua presiunea în pneuri sau variatia presiunii în timp si să transmită informatia corespunzătoare utilizatorului în timpul mersului;

8. „pneu pentru utilizare specială” înseamnă un pneu conceput pentru utilizare mixtă, atât pe carosabil cât si în afara acestuia sau pentru alte sarcini speciale;

9. „pneu profesional de teren” înseamnă un pneu pentru utilizare specială utilizat în primul rând pentru întretinere în conditii extreme de drum neamenajat;

10. „pneu ranforsat” sau „pneu de suprasarcină” înseamnă structura unui pneu de tip C1 a cărui carcasă este proiectată pentru a suporta o sarcină mai mare decât un pneu standard din aceeasi categorie;

11. „pneu pentru zăpadă” înseamnă un pneu al cărui profil, compozitie sau structură a benzii de rulare sunt proiectate, în principal, pentru a obtine, în conditii de zăpadă, performante mai bune decât cele ale unui pneu normal, din punct de vedere al capacitătii de initiere sau de mentinere a miscării vehiculului;

12. „pneu de rezervă de tip T pentru utilizare temporară” înseamnă un tip de pneuri de rezervă pentru utilizare temporară, prevăzute pentru a fi folosite la presiuni de umflare superioare celor stabilite pentru pneurile standard si întărite;

13. „pneu de tractiune” înseamnă un pneu din clasele C2 sau C3 care poartă inscriptiile „M + S”, „M.S” sau „M&S” si este conceput pentru a echipa axul sau axurile motoare ale vehiculului;

14. „participant la trafic neprotejat” înseamnă pietoni, ciclisti si motociclisti;

15. „indicator de schimbare a vitezei” sau „ISV”înseamnă un indicator vizibil prin care i se recomandă conducătorului auto să schimbe vitezele;

16. „cutie manuală de viteze” înseamnă o cutie de viteze care poate fi operată într-un mod în care schimbul între toate sau o parte din viteze este întotdeauna o consecintă a unei actiuni a conducătorului auto, indiferent de modalitatea de implementare fizică. Această definitie nu include sistemele în cazul cărora conducătorul auto poate doar să preselecteze o anumită strategie de schimbare a vitezelor sau să limiteze numărul vitezelor disponibile pentru condus, schimburile efective ale vitezelor fiind initiate independent de decizia conducătorului auto, în functie de anumite modele de condus.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE CONSTRUCTORILOR

Articolul 4

Obligatii generale

(1) Constructorii fac dovada faptului că toate vehiculele noi vândute, înmatriculate sau puse în exploatare în interiorul Comunitătii sunt omologate de tip în conformitate cu prezentul regulament si cu măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(2) Constructorii pot alege să solicite omologarea de tip în raport cu toate sistemele, si instalarea tuturor componentelor si a unitătilor tehnice separate la care se face referire în prezentul regulament sau omologarea de tip în raport cu unul sau mai multe sisteme, si instalarea uneia sau a mai multor componente si a uneia sau mai multor unităti tehnice separate la care se face referire în prezentul regulament. Omologarea de tip în conformitate cu regulamentele CEE-ONU enumerate în anexa IV este considerată omologare de tip CE în conformitate cu prezentul regulament si cu măsurile de punere în aplicare a acestuia.

3) Constructorii fac dovada faptului că toate noile sisteme, componente sau unităti tehnice separate, vândute sau puse în exploatare în interiorul Comunitătii sunt omologate de tip în conformitate cu prezentul regulament si cu măsurile de punere în aplicare a acestuia.

Articolul 5

Cerinte si încercări generale

(1) Constructorii asigură proiectarea, construirea si asamblarea vehiculelor în asa fel încât să se minimizeze riscul de rănire a ocupantilor vehiculului si a altor participanti la trafic.

(2) Constructorii asigură conformitatea vehiculelor, sistemelor, componentelor si unităților tehnice separate cu cerintele relevante stabilite în prezentul regulament si în măsurile de punere în aplicare a acestuia, inclusiv cerintele referitoare la:

(a) integritatea structurală a vehiculului, inclusiv teste de impact;

(b) sisteme care ajută conducătorul auto să controleze vehiculul, inclusiv sisteme de directie, frânare si control electronic al stabilitătii;

(c) sisteme care asigură conducătorului auto vizibilitate si informatii cu privire la starea vehiculului si a zonei înconjurătoare, inclusiv geamuri, oglinzi si sisteme de informare a conducătorului auto;

(d) sisteme de iluminare a vehiculului;

(e) protejarea ocupantilor vehiculului, inclusiv amenajări interioare, tetiere, centuri de sigurantă, sisteme de ancorare „ISOfix” sau dispozitive încorporate de fixare a copiilor în scaun si usile vehiculului;

(f) exteriorul vehiculului si accesoriile;

(g) compatibilitate electromagnetică;

(h) dispozitive de avertizare sonoră;

(i) sisteme de încălzire;

(j) dispozitive pentru prevenirea folosirii neautorizate;

(k) sisteme de identificare a vehiculului;

(l) greutătile si dimensiunile;

(m) siguranta din punct de vedere electric;

(n) indicatorii de schimbare a vitezei.

(3) Cerintele mentionate la alineatele (1) si (2) se aplică vehiculelor, precum si sistemelor, componentelor si unitătilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, astfel cum sunt specificate în anexa I.

Articolul 6

Cerinte specifice referitoare la anumite vehicule din categoriile N si O

(1) În plus fată de cerintele continute în articolele 5, 8, 9, 10 si 12 si în măsurile de punere în aplicare aferente, vehiculele din categoriile N si O trebuie să îndeplinească, atunci când sunt relevante, cerintele stabilite la alineatele (2) - (5) din prezentul articol si din măsurile de punere în aplicare aferente.

(2) Vehiculele din categoriile N 2 si N 3 trebuie să fie construite în asa fel încât să se asigure că, în cazul unei coliziuni frontale cu un alt vehicul, riscul rănirii unui ocupant al vehiculului din cauza împănării să fie minim.

(3) Vehiculele din categoriile N 2 , N 3 , O 3 si O 4 trebuie să fie construite în asa fel încât, în cazul în care vehiculul este lovit din lateral de un participant la trafic neprotejat, riscul rănirii respectivului participant la trafic neprotejat din cauza împănării să fie minim.

(4) Caroseria vehiculului sau spatiul destinat conducătorului auto si pasagerilor trebuie să fie suficient de puternic pentru a oferi protectie ocupantilor în cazul unui impact, tinând seama de Regulamentul CEE-ONU nr. 29.

(5) Vehiculele din categoriile N 2 , N 3 , O 3 si O 4 trebuie să fie construite în asa fel încât efectul de stropire de către vehiculul respectiv asupra vizibilitătii celorlalti conducători auto din vehiculele de pe drum să fie minim.

Articolul 7

Cerinte specifice referitoare la vehicule din categoriile M 2 si M 3

(1) În plus fată de cerintele continute în articolele 5, 8, 9, 10 si 12 si în măsurile de punere în aplicare aferente, vehiculele din categoriile M 2 si M 3 trebuie să îndeplinească, atunci când sunt relevante, cerintele stabilite la alineatele (2) - (5) din prezentul articol si din măsurile de punere în aplicare aferente.

(2) Capacitatea de transport a unui vehicul, inclusiv pasagerii asezati sau în picioare si utilizatorii de scaune rulante trebuie să corespundă masei, dimensiunii si dispunerii vehiculului.

(3) Corpurile vehiculelor trebuie să fie proiectate si construite în asa fel încât să permită vehiculelor să fie operate de o manieră sigură si stabilă, inclusiv la capacitate maximă. Se iau măsuri de prevedere corespunzătoare pentru a asigura accesul în sigurantă în vehicul si iesirea din acesta, mai ales într-o situatie de urgentă.

(4) Vehiculele de clasa I trebuie să fie accesibile persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv utilizatorilor de scaune rulante.

(5) Materialele folosite la constructia interiorului caroseriilor autobuzelor si autocarelor trebuie, în măsura în care este posibil, să împiedice sau măcar să întârzie intensificarea flăcărilor, pentru a permite ocupantilor să evacueze vehiculul în cazul unui incendiu.

Articolul 8

Clasificarea pneurilor

(1) Pneurile se clasifică după cum urmează:

(a) pneuri din clasa C1 – pneuri proiectate în principal pentru vehicule din categoriile M 1 , N 1 , O 1 si O 2 ;

(b) pneuri din clasa C2 – pneuri proiectate în principal pentru vehicule din categoriile M 2 , M 3 , N, O 3 si O 4 cu indice de capacitate de încărcare în formatie individuală ≤ 121 si simbolul de categorie de viteză ≥ „N”;

(c) pneuri din clasa C3 – pneuri proiectate în principal pentru vehicule din categoriile M 2 , M 3 , N, O 3 si O 4 cu unul dintre următorii indici de capacitate de încărcare:

(i) indice de capacitate de încărcare în formatie individuală ≤ 121 si simbolul categoriei de viteză ≤ „M”;

(ii) indice de capacitate de încărcare în formatie individuală ≥ 122. Un pneu poate fi clasificat în mai mult de una dintre clase, dacă îndeplineste toate cerintele relevante ale fiecărei clase în care este clasificat.

(2) Se aplică lista indicilor de capacitate de încărcare si masele corespunzătoare lor cuprinsă în Regulamentele CEE-ONU nr. 30 si nr. 54. RO 31.7.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200/9

Articolul 9

Dispozitii specifice referitoare la pneurile vehiculelor, instalarea pneurilor si sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri

(1) Toate pneurile care fac parte din echiparea unui vehicul, inclusiv, atunci când este cazul, orice pneuri de rezervă, sunt potrivite pentru folosire pe vehiculele pentru care sunt concepute, în special în ceea ce priveste dimensiunile lor, viteza si caracteristicile de performantă de încărcare.

(2) Vehiculele din categoria M 1 sunt echipate cu un sistem fiabil de monitorizare a presiunii în pneuri, capabil să îi atragă atentia conducătorului auto, dacă este cazul, printr-o avertizare la bord, atunci când are loc o scădere a presiunii în oricare dintre pneuri, ceea ce contribuie la consumul optim de combustibil si la siguranta rutieră. În acest scop se stabilesc limite adecvate în specificatiile tehnice, ceea ce va face posibilă, de asemenea, o abordare neutră din punct de vedere tehnologic si rentabilă a dezvoltării unui sistem precis de monitorizare a presiunii în pneuri.

(3) Toate pneurile C1 îndeplinesc cerintele de aderentă pe teren umed incluse în partea A a anexei II.

(4) Toate pneurile îndeplinesc cerintele de rezistentă la rulare incluse în partea B a anexei II.

(5) Toate pneurile îndeplinesc cerintele de zgomot de rulare incluse în partea C a anexei II.

(6) Alineatele (3), (4) și (5) nu se aplică:

(a) pneurilor a căror categorie de viteză este mai mică de 80 km/h;

(b) pneurilor al căror diametru nominal al jantei este cel mult 254 mm sau cel putin 635 mm;

(c) pneurilor de rezervă de uz temporar de tip T;

(d) pneurilor proiectate să fie montate numai la vehicule înmatriculate pentru prima dată înainte de 1 octombrie 1990;

(e) pneuri prevăzute cu dispozitive suplimentare pentru îmbunătătirea proprietătilor de tractiune.

(7) Cerintele de rezistentă la rulare si zgomot de rulare stabilite în părtile B si C ale anexei II nu se aplică pneurilor profesionale de teren.

Articolul 10

Sisteme avansate pentru vehicule

(1) Vehiculele din categoriile M 2 , M 3 , N 2 si N 3 , care fac obiectul scutirilor stabilite în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) litera (a) trebuie să fie echipate cu un sistem avansat de frânare de urgentă care îndeplineste cerintele prezentului regulament si ale măsurilor sale de punere în aplicare.

(2) Vehiculele din categoriile M 2 , M 3 , N 2 si N 3 , care fac obiectul scutirilor stabilite în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) litera (a) trebuie să fie echipate cu un sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulatie care îndeplineste cerintele prezentului regulament si ale măsurilor sale de punere în aplicare.

Articolul 11

Indicatorii de schimbare a vitezei

Vehiculele din categoria M 1, cu o masă de referintă care nu depăseste 2 610 kg si vehiculele pentru care se extinde omologarea de tip în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, având în componentă o cutie manuală de viteze, trebuie să fie echipate cu indicatori de schimbare a vitezei, în conformitate cu cerintele din prezentul regulament si din măsurile de punere în aplicare a acestuia.

Articolul 12

Sistemele electronice de control al stabilitătii

(1) Vehiculele din categoriile M 1 si N 1 trebuie să fie echipate cu un sistem electronic de control al stabilitătii care satisface cerintele din prezentul regulament si din măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(2) Cu exceptia vehiculelor de teren definite la punctele 4.2 si 4.3 din anexa II sectiunea A din Directiva 2007/46/CE, vehiculele enumerate în continuare trebuie să fie echipate cu un sistem electronic de control al stabilitătii care satisface cerintele din prezentul regulament si din măsurile de punere în aplicare a acestuia:

(a) vehiculele din categoriile M 2 si M 3 , cu exceptia celor cu mai mult de trei axe, autobuzele cu burduf si autocarele, precum si autobuzele din clasa I sau clasa A;

(b) vehiculele din categoriile N 2 si N 3, cu exceptia celor cu mai mult de trei axe, tractoarele pentru semiremorci cu o masă brută între 3,5 si 7,5 tone, si vehiculele speciale definite la punctele 5.7 si 5.8 din anexa II sectiunea A din Directiva 2007/46/CE;

(c) vehiculele din categoriile O 3 si O 4 echipate cu suspensie pneumatică, cu exceptia celor cu mai mult de trei axe, remorcile pentru transportul încărcăturilor exceptionale si remorcile cu zone pentru pasagerii care călătoresc în picioare.

CAPITOLUL III

OBLIGAȚIILE STATELOR MEMBRE

Articolul 13

Omologarea de tip a vehiculelor, componentelor si unitătilor tehnice separate

(1 )Începând de la 1 noiembrie 2011, autoritătile nationale refuză, din motive legate de sistemele electronice de control al stabilitătii, să acorde omologarea CE sau natională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile M 1 si N 1, care nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia. RO L 200/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.7.2009

După datele de punere în aplicare stabilite în tabelul 1 din anexa V, autoritățile naționale refuză, , din motive legate de sistemele electronice de control al stabilitătii, să acorde omologarea CE sau natională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile M 2 , M 3 , N 2 , N 3 , O 3 si O 4,  care nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(2) Începând de la 1 noiembrie 2012, autoritătile nationale refuză, din motive legate de aspecte privind siguranta vehiculelor si aspecte privind pneurile, cuprinse în articolele 5-8, articolul 9 alineatul (2) si articolul 11, să acorde:

(a) omologarea CE sau natională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule de categoriile specificate în articolele respective si în măsurile de punere în aplicare a acestora, în cazul în care vehiculele respective nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia;

si (b) omologarea CE de tip pentru componente/unităti tehnice separate pentru noi tipuri de componente sau unităti tehnice separate destinate pentru astfel de vehicule, în cazul în care respectivele componente sau unităti tehnice separate nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(3) Începând de la 1 noiembrie 2012, autoritătile nationale refuză, din motive legate de aspecte privind pneurile, cuprinse în articolul 9 alineatul (1) si alineatele (3)-(7), precum si în anexa II, cu exceptia valorilor limită de rezistentă la rulare stabilite în tabelul 2 din partea B a anexei II, să acorde omologarea CE de tip pentru componente/unităti tehnice separate în raport cu noile tipuri de pneuri care nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia. Începând cu 1 noiembrie 2013, autoritătile nationale refuză, din motive legate de aspecte privind pneurile, cuprinse în articolul 9 alineatul (1) si alineatele (3)-(7), precum si în anexa II, cu exceptia valorilor limită de rezistentă la rulare stabilite în tabelul 2 din partea B a anexei II, să acorde omologarea CE sau natională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile M, N si O care nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(4) După datele de punere în aplicare stabilite în tabelul 2 din anexa V, autoritătile nationale, din motive legate de sistemele electronice de control al stabilitătii, consideră că certificatele de conformitate pentru noile vehicule din categoriile M 2 , M 3 , N 2 , N 3 , O 3 si O 4 nu mai sunt valabile în sensul articolului 26 din Directiva 2007/46/CE si interzic înmatricularea, vânzarea si punerea în exploatare a unor astfel de vehicule, în cazul în care vehiculele respective nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(5) Începând de la 1 noiembrie 2014, autoritătile nationale, din motive legate de aspecte privind siguranta vehiculelor si aspecte privind pneurile, cuprinse în articolele 5, 6, 7, 8, articolul 9 alineatele (1)-(4), articolul 11, articolul 12 alineatul (1) si părtile A si B ale anexei II, cu exceptia valorilor limită pentru rezistenta la rulare pentru pneurile C3 si a valorilor limită pentru rezistenta la rulare stabilite în tabelul 2 din partea B a anexei II:

(a) consideră că certificatele de conformitate pentru noile vehicule din categoriile specificate în articolele respective nu mai sunt valabile în sensul articolului 26 din Directiva 2007/46/CE si interzic înmatricularea, vânzarea si punerea în exploatare a unor astfel de vehicule, în cazul în care vehiculele respective nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia; si

(b) interzic vânzarea si punerea în exploatare a noilor componente sau unităti tehnice separate destinate pentru astfel de vehicule, în cazul în care respectivele componente sau unităti tehnice separate nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(6) Începând de la 1 noiembrie 2016, autoritătile nationale, din motive legate de zgomotul de rulare al pneurilor si, în cazul pneurilor C3, din motive legate, de asemenea, de rezistenta de rulare a pneurilor, cu exceptia valorilor limită pentru rezistenta la rulare stabilite în tabelul 2 din partea B a anexei II:

(a) consideră că certificatele de conformitate pentru noile vehicule din categoriile M, N si O nu mai sunt valabile în sensul articolului 26 din Directiva 2007/46/CE si interzic înmatricularea, vânzarea si punerea în exploatare a unor astfel de vehicule, în cazul în care vehiculele respective nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia; si

(b) interzic vânzarea si punerea în exploatare a noilor pneuri destinate pentru astfel de vehicule, în cazul în care pneurile respective nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(7) Începând de la 1 noiembrie 2016, autoritătile nationale refuză, din motive legate de rezistenta de rulare a pneurilor, să acorde omologarea CE de tip pentru componente/unităti tehnice separate pentru noi tipuri de pneuri care nu respectă valorile limită de rezistentă la rulare stabilite în tabelul 2 din partea B a anexei II.

(8) Începând de la 1 noiembrie 2017, autoritătile nationale refuză, din motive legate de rezistenta de rulare a pneurilor, să acorde omologarea CE sau natională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile M, N si O, care nu respectă valorile limită de rezistentă la rulare stabilite în tabelul 2 din partea B a anexei II.

(9) Începând de la 1 noiembrie 2018, autoritătile nationale:

(a) din motive legate de valorile limită ale rezistentei de rulare a pneurilor C1 si C2 stabilite în tabelul 2 din partea B a anexei II, consideră că certificatele de conformitate pentru noile vehicule din categoriile M, N si O nu mai sunt valabile în sensul articolului 26 din Directiva 2007/46/CE si interzic înmatricularea, vânzarea si punerea în exploatare a unor astfel de vehicule, în cazul în care vehiculele respective nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia; si RO 31.7.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200/11

(b) interzic vânzarea si punerea în exploatare a noilor pneuri destinate pentru astfel de vehicule, în cazul în care pneurile respective nu respectă valorile limită de rezistentă la rulare stabilite în tabelul 2 din partea B a anexei II.

(10) Începând de la 1 noiembrie 2020, autoritătile nationale:

(a) din motive legate de valorile limită ale rezistentei de rulare a pneurilor C3 stabilite în tabelul 2 din partea B a anexei II, consideră, că certificatele de conformitate ale vehiculelor noi din categoriile M, N si O nu mai sunt valabile în sensul articolului 26 din Directiva 2007/46/CE si interzic înmatricularea, vânzarea si punerea în exploatare a unor astfel de vehicule, în cazul în care vehiculele respective nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia; si

(b) interzic vânzarea si punerea în exploatare a cazul noilor pneuri destinate unor astfel de vehicule, în cazul în care pneurile respective nu respectă valorile limită de rezistentă la rulare stabilite în tabelul 2 din partea B a anexei II.

(11) Pneurile C1, C2 si C3 fabricate înainte de datele stabilite la alineatele (5), (6), (9) si (10) si care nu respectă cerintele din anexa II pot fi vândute pe o perioadă nu mai mare de 30 de luni de la datele respective.

(12) Începând din 1 noiembrie 2013, autoritătile nationale refuză, din motive legate de aspecte privind siguranta vehiculelor, cuprinse în articolul 10, să acorde omologarea CE sau natională de tip în cazul noilor tipuri de vehicule din categoriile M 2, M 3, N 2 si N 3 care nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(13) Începând de la 1 noiembrie 2015, autoritătile nationale consideră, din motive legate de aspecte privind siguranta vehiculelor, cuprinse în articolul 10, că certificatele de conformitate ale vehiculelor noi din categoriile M 2 , M 3 , N 2 si N 3 nu mai sunt valabile în sensul articolului 26 din Directiva 2007/46/CE si interzic înmatricularea, vânzarea si punerea în exploatare a unor astfel de vehicule, în cazul în care vehiculele respective nu respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(14) Autoritătile nationale permit vânzarea si punerea în exploatare a vehiculelor, componentelor si unitătilor tehnice separate omologate anterior datelor mentionate la alineatele (1), (2) si (3) si continuă să acorde extinderi de omologare acestor vehicule, componente si unităti tehnice separate în termenii actului de reglementare conform căruia au primit initial această omologare de tip, cu exceptia cazului în care cerintele aplicabile unor astfel de vehicule, componente sau unităti tehnice separate au fost modificate si/sau au fost adăugate noi cerinte prin prezentul regulament si prin măsurile de punere în aplicare a acestuia. Autoritătile nationale permit vânzarea si punerea în exploatare si continuă să acorde extinderi de omologare CE de tip pentru componente si unităti tehnice separate de schimb, cu exceptia pneurilor de schimb, concepute pentru vehicule omologate anterior datelor mentionate la alineatele (1), (2) i (3), în conformitate cu prevederile actului de reglementare în baza căreia au primit initial această omologare de tip.

(15) Fără a aduce atingere alineatelor (1)-(14) si sub rezerva intrării în vigoare a măsurilor de punere în aplicare mentionate la articolul 14, în cazul în care un constructor solicită acest lucru, autoritătile nationale nu pot, din motive legate de aspecte privind siguranta vehiculelor si aspecte privind pneurile, cuprinse în articolele 5-12:

(a) să refuze să acorde omologarea CE sau omologarea natională de tip pentru un nou tip de vehicul sau să acorde omologarea CE de tip pentru componente/unităti tehnice separate pentru un nou tip de componentă sau unitate tehnică separată, în cazul în care vehiculul, componenta sau unitatea tehnică separată respectivă respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia; sau

(b) să interzică înmatricularea, vânzarea sau punerea în exploatare a unui nou vehicul sau să interzică vânzarea sau punerea în exploatare a unei noi componente sau unităti tehnice separate, dacă vehiculul, componenta sau unitatea tehnică separată respectivă respectă prezentul regulament si măsurile de punere în aplicare a acestuia.

CAPITOLUL IV

PUNEREA ÎN APLICARE

Articolul 14

Măsuri de punere în aplicare

(1) Comisia adoptă următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a) norme detaliate cu privire la proceduri, încercări si cerinte tehnice specifice pentru omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum si a componentelor si unitătilor tehnice separate, având în vedere prevederile articolelor 5-12;

(b) norme detaliate cu privire la cerintele specifice de sigurantă pentru vehicule concepute pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase în interiorul statelor membre sau între acestea, tinând seama de Regulamentul CEE-ONU nr. 105;

(c) o definitie mai precisă a caracteristicilor fizice si a cerintelor privind performanta pe care trebuie să le îndeplinească un pneu pentru a fi definit drept „pneu pentru utilizare specială”, „pneu profesional de teren”, „pneu ranforsat”, „pneu de suprasarcină” „pneu pentru zăpadă”, „pneu de rezervă de tip T pentru utilizare temporară” sau „pneu de tractiune”, si în conformitate cu articolul 3 al doilea paragraf punctele 8-13;

(d) modificarea valorilor limită de rezistentă la rulare si de zgomot de rulare definite în anexa II părtile B si C, în măsura în care aceasta este necesară prin prisma schimbărilor în procedurile de încercare, si fără a reduce nivelul de ambitie existent în ceea ce priveste protectia mediului; RO L 200/12 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.7.2009

(e) norme detaliate privind procedura de identificare a nivelurilor de zgomot mentionată în anexa II partea C punctul 1;

(f) dispozitii de modificare a anexei IV pentru a include regulamentele CEE-ONU care au un caracter obligatoriu în virtutea articolului 4 alineatul (4) din Decizia 97/836/CE.

(2) Măsurile mentionate la alineatul (1), cu exceptia celor referitoare la dispozitiile articolului 10, se adoptă până la 31 decembrie 2010. Măsurile referitoare la dispozitiile articolului 10 se adoptă până la 31 decembrie 2011.

(3) Comisia poate adopta următoarele măsuri de punere în aplicare:

(a) măsuri privind scutirea anumitor vehicule sau clase de vehicule din categoriile M 2 , M 3 , N 2 si N 3 de obligatia de a fi echipate cu un sistem avansat de frânare de urgentă prevăzută la articolul 10, atunci când, în urma unei analize cost-beneficii si tinând seama de toate aspectele pertinente în materie de securitate, aplicarea acestui tip de sistem nu este adecvată pentru vehiculul sau clasa de vehicule avute în vedere;

(b) până la 31 decembrie 2010, si pe baza unei analize cost-beneficii, măsuri privind reducerea perioadei prevăzute la articolul 13 alineatul (11), care poate varia în functie de clasa sau de categoria pneurilor avute în vedere.

(4) Măsurile mentionate în prezentul articol, destinate să modifice elemente neesentiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control mentionată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 15

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de „Comitetul tehnic – autovehicule” (CTAV), instituit prin articolul 40 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE. (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (l)-(4) si articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozitiile articolului 8 din respectiva decizie.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 16

Sanctiuni aplicabile în caz de încălcări

(1) Statele membre stabilesc norme privind sanctiunile aplicabile în cazul încălcării de către constructori a dispozitiilor prezentului regulament si a măsurilor sale de punere în aplicare si iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sanctiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proportionale si cu efect de descurajare. Statele membre informează Comisia cu privire la dispozitiile în cauză până la 20 februarie 2011 sau, după caz, nu mai târziu de 18 luni de la intrarea în vigoare a măsurii relevante de punere în aplicare, si notifică acesteia fără întârziere orice modificare ulterioară care le afectează.

(2) Tipurile de încălcări care fac obiectul unei sanctiuni includ:

(a) fals în declaratii în timpul procedurilor de omologare de tip sau al procedurilor de rechemare în fabrică;

(b) falsificarea rezultatelor la încercările pentru omologarea de tip;

(c) nedeclararea datelor sau a specificatiilor tehnice care ar putea duce la rechemarea în fabrică sau la retragerea omologării de tip.

Articolul 17

Raportarea

Până la 1 decembrie 2012 si ulterior la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European si Consiliului un raport, însotit, după caz, de propuneri de modificare a prezentului regulament sau a altor dispozitii relevante din legislatia comunitară, cu privire la includerea unor noi dispozitive de siguranță.

Articolul 18

Modificarea Directivei 2007/46/CE

Anexele IV, VI, XI și XV la Directiva 2007/46/CE se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 19

Abrogări

(1) Directivele 70/221/CEE, 70/222/CEE, 70/311/CEE, 70/387/CEE, 70/388/CEE, 71/320/CEE, 72/245/CEE, 74/60/CEE, 74/61/CEE, 74/297/CEE, 74/408/CEE, 74/483/CEE, 75/443/CEE, 76/114/CEE, 76/115/CEE, 76/756/CEE, 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/389/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 77/649/CEE, 78/316/CEE, 78/317/CEE, 78/318/CEE, 78/549/CEE, 78/932/CEE, 89/297/CEE, 91/226/CEE, 92/21/CEE, 92/22/CEE, 92/24/CEE, 92/114/CEE, 94/20/CE, 95/28/CE, 96/27/CE, 96/79/CE, 97/27/CE, 98/91/CE, 2000/40/CE, 2001/56/CE, 2001/85/CE, 2003/97/CE se abrogă de la 1 noiembrie 2014.

(2) Directiva 92/23/CEE se abrogă de la 1 noiembrie 2017. RO 31.7.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 noiembrie 2011.

Articolul 13 alineatul (15), articolul 14, precum și punctul 1 litera (a) subpunctul (iii), punctul 1 litera (b) subpunctele (iii) și (iv), punctul 2 litera (c), punctul 3 litera (a) subpunctul (iii), punctul 3 litera (b) subpunctul (iii), punctul 3 litera (c) subpunctul (iii), punctul 3 litera (d) subpunctul (iii), punctul 3 litera (e) subpunctul (iii) și punctul 3 litera (f) subpunctul (i) din anexa III se aplică de la data 20 august 2009.

Punctul 1 litera (a) subpunctul (i), punctul 1 litera (b) subpunctul (i), punctul 2 litera (a), punctul 3 litera (a) subpunctul (i), punctul 3 litera (b) subpunctul (i), punctul 3 litera (c) subpunctul (i), punctul 3 litera (d) subpunctul (i), punctul 3 litera (e) subpunctul (i) și punctul 3 litera (f) subpunctul (ii) din anexa III se aplică de la 1 noiembrie 2014.

Punctul 1 litera (a) subpunctul (ii), punctul 1 litera (b) subpunctul (ii), punctul 2 litera (b), punctul 3 litera (a) subpunctul (ii), punctul 3 litera (b) subpunctul (ii), punctul 3 litera (c) subpunctul (ii), punctul 3 litera (d) subpunctul (ii) și punctul 3 litera (e) subpunctul (ii) și punctul 4 din anexa III se aplică de la 1 noiembrie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

E. ERLANDSSON

RO L 200/14 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.7.2009